| Identification |
| --- |
| Arrondissement/service : |  | Date : |  |
| Installation : |  | Heure : |  |
| Adresse (si applicable) : |  |
| Personnes observées : |  | Fonction : |  |
| Supérieur immédiat : |  |  |  |
| Complété et remis par : |  | Date : |  |

| Éléments à observer | Conformité |
| --- | --- |
|  | Oui | Non |
| Section 1 : Préparation des travaux |
| Tous les chauffeurs ont un permis de conduire (SAAQ et Ville) valide et la classe appropriée au véhicule utilisé | ( | ( |
| Le cahier de vérification avant départ (VAD) est complété pour le véhicule et le rouleau compacteur | ( | ( |
| Alarme de recul fonctionnelle | ( | ( |
| Lors des déplacements, tous les employés attachent leur ceinture de sécurité | ( | ( |
| Tous les employés ont 18 ans et plus | ( | ( |
| Équipements de communication vérifiés | ( | ( |
| Fiches signalétiques dans le camion et disponibles sur les lieux du chantier | ( | ( |
| Planification des travaux et les mesures de prévention à prendre sont écrites et disponibles | ( | ( |
| Employés informés sur les risques avant les travaux | ( | ( |
| Employés vérifient l’état de leurs outils (pelle, râteau, balai, égaliseur/tamponneur, moppe, etc.) avant les travaux | ( | ( |
| Matériel chargé, arrimé et transporté de façon sécuritaire : baril de collasse (liant d’accrochage), canette de marquage en aérosol, produit antiadhésif concentré pour asphalte (l’usage du diesel est illégal) | ( | ( |
| Distance sécuritaire des lignes électriques aérienne est respectée (CSTC art. 5.2.10) | ( | ( |
| Si non, utilisation d’un autre véhicule ou d’un autre procédé ou utilisation d’un dispositif de blocage sur l’équipement ou munir la machinerie d’un lien électrostatique | ( | ( |
| Mesures d’atténuation des contraintes thermiques (chaud, froid) présentes et fonctionnelles | ( | ( |
| Section 2 : Signalisation des travaux |
| Signalisation des travaux selon la planche # __________ du MTQ | ( | ( |
| Signaleur utilisé lors de la manœuvre de recul de tout véhicule et du rouleau dans la zone des travaux | ( | ( |
| Présence d’un camion flèche lorsque requis (ex. : travaux de 15 min. ou moins) | ( | ( |
| Présence d’un signaleur pour la circulation automobile Sans objet ( | ( | ( |
| Section 3 : Mesures de prévention durant les travaux |
| Avant d’accéder à la cabine, les marchepieds du véhicule sont bien nettoyés afin d’éviter les chutes | ( | ( |
| Technique des 3 points d’appui(s) utilisée lors de l’embarquement et du débarquement de la cabine | ( | ( |
| Employés demeurent dans le champ visuel du chauffeur du camion benne et de l’opérateur du rouleau | ( | ( |
| Avertisseur sonore utilisé lors des manœuvres de recul de tout véhicule et du rouleau dans la zone des travaux ou lorsqu’il s’approche de trop près des piétons et des autres employés | ( | ( |
| Lors de l’application de l’anti-adhérent dans la benne et sur toutes surfaces, |  |  |
| Visière et gants sont portés | ( | ( |
| Vérifier la FS du produit afin de déterminer si l’utilisation d’un masque est requise | ( | ( |
| Outils (pelle, « moppe », râteau, tamponneur, baril de collasse, etc.) utilisés avec une prise stable (à 2 mains) | ( | ( |
| Lors du déchargement du bitume, un périmètre de sécurité libre d’employé est maintenu autour de la benne | ( | ( |
| Lors de travaux sur un terrain avec pente, le camion benne est stationné sur un sol stable | ( | ( |
| Lors de l’application de la colle dans la cavité, on travaille de l’avant vers l’arrière avec l’outil | ( | ( |
| Une technique adéquate de soulèvement des charges est respectée : | ( | ( |
| Dos droit | ( | ( |
| Bras maintenus le plus près possible du tronc | ( | ( |
| Poids maximal des charges ou pelletées d’environ 25 lbs | ( | ( |
| Une technique adéquate de lancer est utilisée (mouvement continu et fluide, épaules parallèles au bassin) | ( | ( |
| Lorsque le produit bitumineux est nivelé, le travailleur râtelle la surface de l’avant vers l’arrière | ( | ( |
| Section 4 : Mesures de prévention avec le rouleau compacteur |
| Le rouleau est muni d’une structure de protection en cas de retournement et d’une plaque d’identification (CSTC art. 3.10.2.1) | ( | ( |
| Aucun travailleur n’est présent sur le véhicule sans être assis et attaché avec une ceinture de sécurité | ( | ( |
| Dans une forte pente, le rouleau roule sur la surface nouvellement pavée (CSTC art. 3.10.3 7ème alinéa) | ( | ( |
| Section 5 : Autres mesures de prévention |
| Port de vêtements bien ajustés couvrant toutes les parties du corps exposées (pas de culotte courte) | ( | ( |
| Le pantalon doit être porté à l’extérieur des chaussures | ( | ( |
| Eau potable et gobelets jetables en quantité suffisante (CTSC art. 3.2.6 1er alinéa) | ( | ( |
| Trousse de premiers secours sur les lieux et conforme | ( | ( |
| Douche oculaire portative sur les lieux et fonctionnelle | ( | ( |
| Section 6: Formation/information |
| Arrimage de charge (Recommandée) | Oui ( Non ( | Contraintes thermiques (Recommandée) | Oui ( Non ( |
| Signalisation des travaux routiers (Recommandée) | Oui ( Non ( | SIMDUT (Obligatoire) | Oui ( Non ( |
| Transport des marchandises dangereuses (TMD) (Recommandée) | Oui ( Non ( | Travaux publics et de construction de l’APSAM ou « Sécurité construction » de l’ASP Construction (Obligatoire) | Oui ( Non ( |
| Section 7 : Équipements de protection individuels requis (ÉPI) |
| Chaussures de sécurité attachées | Oui ( Non ( | Dossard ou vêtements avec bandes réfléchissantes | Oui ( Non ( |
| Lunettes de sécurité ou visière | Oui ( Non ( | Dossard de signaleur (jaune-vert fluorescent) | Oui ( Non ( |
| Gants | Oui ( Non ( | Vêtements de pluie | Oui ( Non ( |
| Casque de sécurité | Oui ( Non ( |  | Oui ( Non ( |

| Anomalies notées | Mesures correctives prises | Échéancier |
| --- | --- | --- |
| Y a-t-il des améliorations requises? Oui ( Non ( Si oui, écrire vos commentaires |