La présente fiche interne vise à rappeler, lors de la surveillance de chantier, certains éléments à observer en matière de SST afin de s’assurer du respect, par le maître d’œuvre, de ses obligations contractuelles en cette matière.

| Identification du maître d’oeuvre sur le chantier de construction |
| --- |
| Numéro de contrat ou soumission : |  | Maître d’œuvre : |  |
| Adresse du chantier (si applicable) : |  |

| ÉLÉMENTS À OBSERVER OU À VÉRIFIER EN MATIÈRE DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL (LISTE NON EXHAUSTIVE) |
| --- |
| Activités : | Quelques dangers (aide-mémoire) : |
| Creusement, excavation et tranchée | A) Danger d’effondrement : ≠ étançonnement conforme aux plans et devis d'un ingénieur ≠ attestation d’un ingénieur en tout temps sur le chantier de construction dans les circonstances suivantes : en présence de pente supérieure à 450 à partir de 1,2 m. du fond ou qu’il est impossible d'aménager les pentes nécessaires à la stabilité des parois malgré une pente inférieure à 450 à partir de 1,2 m. du fond, compte tenu de la pente, de la nature du sol et de sa stabilité |
| Travaux en hauteur | B) Danger de chute de hauteur : ≠ moyens de protection mis en place pour ne pas tomber – Chute de plus de 3 m |
| Travaux près des lignes électriques | C) Danger près des lignes électriques ≠ garder une distance qui varie entre un minimum 3 m à 12 m selon la tension pour prévenir les chocs électriques |
| Poussière d’amiante ou de silice | D) Danger pour la santé : ≠ éliminer l’exposition aux poussières d’amiante ou de silice |
| Accès aux espaces clos | E) Danger des espaces clos ≠ compétence et formation ≠ fiche descriptive de l’espaces clos ≠ détection aux gaz présents ≠ ventilation |
| Signalisation routière | F) Danger d’être heurté par un véhicule : ≠ signalisation selon le dessin normalisé du Tome V « Signalisation routière » ≠ planche personnalisée signée par un ingénieur |
| Équipement de protection individuelle | G) Danger de blessure corporelle : ≠ équipement de base (Chaussures de protection et casque de sécurité) ≠ autres équipements selon la nature des travaux (ex : vêtement de sécurité haute visibilité de classe appropriée) |
| NOTER TOUT AUTRE ÉLÉMENT À SIGNALER EN MATIÈRE DE SST : |
| Le maître d’œuvre a pris action : |
|  | Heure | Nom en lettres moulées du surveillant |
| Jour | Mois | Année |  |  |
|  |  |  |  |  | Signature du surveillant |