| Identification |
| --- |
| Arrondissement/service : |  | Date : |  |
| Installation : |  | Heure : |  |
| Adresse (si applicable) : |  |
| Personnes observées : |  | Fonction : |  | No. d’unité du véhicule |  |
| Supérieur immédiat : |  | Fonction : |  |
| Complétée et remise par : |  | Date : |  |

2

| Éléments à observer | Conformité |
| --- | --- |
|  | Oui | Non | S/O |
| Section 1 : Préparation des travaux |
| Tous les employés ont 18 ans et plus (CSTC art. 3.15.10) | ( | ( | ( |
| Demande réalisée et documents Info-Excavation en mains | ( | ( | ( |
| Demande réalisée pour la localisation de réseau d’infrastructure privé et documents en mains | ( | ( | ( |
| Marquage sur la chaussée complété avant le début du creusement (communiquer avec responsable si les plans ne correspondent pas) | ( | ( | ( |
| Distance sécuritaire respectée si présence de ligne électrique aérienne à proximité (CSTC art. 5.2.1) | ( | ( | ( |
| Si non, utilisation d’un autre véhicule ou d’un autre procédé ou utilisation d’un dispositif de blocage sur l’équipement ou munir la machinerie d’un lien électrostatique | ( | ( | ( |
| Équipement de creusement sur pneus muni d’un lien électrostatique, si ligne de 250KV et plus | ( | ( | ( |
| Installation ou manipulation de conduites, clôtures ou structures métalliques à moins de 30 m d’une ligne de 250KV et plus) | ( | ( | ( |
| Mise à la terre tous les 30 m. (CSTC art. 5.2.3 c)) | ( | ( | ( |
| Fermeture du segment de rue où s’effectuent les travaux | ( | ( | ( |
| Section 2 : Signalisation des travaux |
| Barricades ou barrières en place, si risques de chutes | ( | ( | ( |
| Signalisation des travaux selon la planche # __________ du MTQ ou ( planche personnalisée | ( | ( | ( |
| Présence d’un signaleur | ( | ( | ( |
| Installation du ruban zone interdite (trottoirs) | ( | ( | ( |
| Section 3 : Infrastructure (constructions voisines) |
| Risque d’effondrement de structure voisine, plan et devis sur place approuvé par un ingénieur du Québec | ( | ( | ( |
| Soutènement conforme au plan et devis | ( | ( | ( |
| Section 4 : Étançonnement de la tranchée / excavation (CSTC art. 3.15.3.1) |
| Excavation/tranchée étançonnée si creusement ( 1.2 m. (CSTC art 1.1 (18)) | ( | ( | ( |
| Plan de l’étançonnement disponible sur les lieux et approuvé par un ingénieur du Québec | ( | ( | ( |
| Étançonnement installé conformément au plan et adapté au creusement | ( | ( | ( |
| Attestation d’ingénieur confirmant la stabilité des parois (pente < 45 degrés) | ( | ( | ( |
| Section 5 : Manutention de charges |
| Toutes les personnes sont à une distance sécuritaire de la charge manipulée | ( | ( | ( |
| Aucune personne n’est jamais sous la charge | ( | ( | ( |
| Crochets, chaînes et élingues certifiés pour la charge et en bon état | ( | ( | ( |
| Pas d’amarre ou crochet aux dents du godet (bucket) | ( | ( | ( |
| Méthode de travail écrite et sur les lieux, lors de l’utilisation d’un engin de terrassement pour fin de levage | ( | ( | ( |
| Section 6 : Entretien et surveillance générale (CSTC art. 3.15.3.1) |
| Masse surplombante ou matériaux instables enlevés | ( | ( | ( |
| Fond de l’excavation raisonnablement sec | ( | ( | ( |
| Déblais et les matériaux sont rangés et placés à 1,2 mètres et plus du bord | ( | ( | ( |
| Véhicules circulent et sont stationnés à 3 mètres et plus du bord | ( | ( | ( |
| Échelle d’accès qui dépasse de 1 mètre le sol et à tous les 15 mètres | ( | ( | ( |
| Ventilation adéquate lors de l’exécution de travaux avec des outils générant des contaminants (ex. : CO produit par scie à béton ou autre) | ( | ( | ( |
| Une personne expérimentée est postée en surface lorsque des travailleurs sont dans la tranchée (CSTC art. 3.15.4) | ( | ( | ( |
| Section 7 : Autres mesures de sécurité |
| Trousse de premiers secours sur les lieux et conforme | ( | ( | ( |
| Rince-yeux sur les lieux et fonctionnelle | ( | ( | ( |
| Eau potable et gobelets jetables en quantité suffisante | ( | ( | ( |
| Section 8 : Formation/information |
| Signalisation des travaux routiers (Recommandé) | Oui ( Non ( | Travaux publics et construction" de l’APSAM ou "Sécurité construction" de l’ASP Construction (Obligatoire) | Oui ( Non ( |
| Contraintes thermiques (Recommandé) | Oui ( Non ( | Travaux de creusement, d'excavation et de tranchée (Recommandé) | Oui ( Non ( |
| Section 9 : Équipements de protection individuels et collectifs requis |
| Chaussures de sécurité | Oui ( Non ( | Éclairage d’appoint | Oui ( Non ( |
| Gants de cuir | Oui ( Non ( | Vêtements de sécurité à haute visibilité de couleur orange fluorescent de classe 2 ou 3 et de niveau 2, conforme à la norme CSA Z96 (voir l’étiquette à l’intérieur du vêtement) Exemple : Classe 2 - Vêtement de sécurité conforme à la norme et sur le haut du corps seulement Classe 3 - Vêtement de sécurité conforme à la norme et sur le haut et le bas du corps | Oui ( Non ( |
| Casque de sécurité | Oui ( Non ( | Protecteur pour l’ouïe | Oui ( Non ( |
| Protection respiratoire appropriée (ex. : amiante, silice, ou autre matière) | Oui ( Non ( | Détecteur 4 gaz (égouts, Co, H2S, etc.) | Oui ( Non ( |
| Ventilation (ex.: Co, Co2, H2S, etc.) | Oui ( Non ( | Vêtements de pluie | Oui ( Non ( |
| Lunettes de sécurité | Oui ( Non ( |  |  |
| Anomalies notées | Mesures correctives prises | Échéancier |
| Y a-t-il des améliorations requises? Oui ( Non ( Si oui, écrire vos commentaires |