| Identification |
| --- |
| Arrondissement/service : |  | Date : |  |
| Installation inspectée : |  | Heure : |  |
| Adresse (si applicable) : |  |
| Inspection réalisée par : |  |  |
| Rapport remis à : |  | Date : |  |

| Éléments à inspecter | Conformité |
| --- | --- |
|  | Oui | Non | S/O |
| Aménagement du local |
| Voies de circulation, planchers et structure (RSST art. 14,15, 54, 125 et annexe vi NFPA 664 art. 6.4.2.2) |
| Voies de circulation tenues en bon état  sans risque de chute d’objet (ex. : entreposage de palettes de bois)  bien éclairées  | ( | ( | ( |
| Planchers propres (dépôt de poussières, épaisseur inférieure à 1/8 pouce)  non glissant  en bon état (sans fissure et/ou dénivellation importante) | ( | ( | ( |
| Structures propres (dépôt de poussières, épaisseur inférieure à 1/8 pouce) | ( | ( | ( |
| Captation et séparation des poussières combustibles, (RSST art. 58, 59, 60, NFPA 68, 664) |
| Collecteur de poussières ouvert (installé à l’intérieur du bâtiment)  ou collecteur de poussières fermé (installé à l’extérieur du bâtiment)  | ( | ( | ( |
| Aspirateur industriel antidéflagrant Filtre hépa  | ( | ( | ( |
| Postes de travail (RSST art.16, 18, 125, 168 et annexe VI, NFPA-33) |
| Bien éclairé (appareils d’éclairage propres et fonctionnels)  Affichage des mesures de sécurité  | ( | ( | ( |
| Planchers propres (dépôt de poussières, épaisseur inférieure à 1/8 pouce)  non glissant  en bon état (sans fissure et/ou dénivellation importante)  sans risque de chute (ex. : présence de rebuts de bois ou autres)  | ( | ( | ( |
| Établi et siège adapté au travail  en bon état  absence d’arêtes ou d’angle pouvant blesser | ( | ( | ( |
| Récipients appropriés pour déchets disposés à différents endroits  poubelle métallique étanche avec couvercle fermé pour chiffons souillés de produits inflammables  bac pour rebut de pièces de bois ou caisse à chute  | ( | ( | ( |
| Pictogrammes rappelant le port des ÉPI installés aux endroits appropriés | ( | ( | ( |
| Postes de cadenassage (RSST art.185 et 186) |
| Poste de cadenassage comprenant les cadenas  les moraillons  autres dispositifs de verrouillage les fiches de cadenassage complétées, si applicables selon la procédure  le registre de cadenassage pour verrouillage simple complété, si applicable  étiquette d’utilisation  | ( | ( | ( |
| Procédure de cadenassage accessible  | ( | ( | ( |
| Installation électrique (panneaux et équipements) (Code de sécurité pour les travaux de construction art. 2.11.5) |
| Panneaux électriques dégagés (1 mètre)  munis d’un couvercle protecteur  sectionneurs identifiés | ( | ( | ( |
| Rallonge en bon état  munie d’une mise à la terre  approuvée CSA  suspendue à une hauteur minimale de 8 pieds pour assurer le libre passage ou être protégée si elles sont au sol  | ( | ( | ( |
| Ambiance thermique (RSST section XII et annexe IV) |
| Température convenable maintenue selon la nature des travaux | ( | ( | ( |
| Non conformités notées | Mesures correctives requises | Échéancier |
| Machines |
| Disposition des machines (RSST art. 19) |
| Machines disposées de façon à offrir le dégagement nécessaire à leur utilisation, leur entretien et à la manutention sécuritaire du matériel et des rebuts | ( | ( | ( |
| Banc de scie (RSST art. 172, 192, 210.211, 212, 213, 214) |
| Poste de travail propre et bien dégagé  | ( | ( | ( |
| Bon état général de la machine (propreté, lubrification, …) | ( | ( | ( |
| Accessoires en place et en bons états : garde (lame)  guide  couteaux diviseurs  poussoir  règle  bouton d’arrêt d’urgence  système de captation des poussières  lame appropriée au matériel de coupe (bois, mélamine, etc.)  câble d’alimentation électrique muni d’une mise à la terre  | ( | ( | ( |
| Protecteur de transmission mécanique en place et conforme | ( | ( | ( |
| Fiche d’inspection avant-usage disponible  affiche sur les règles de sécurité applicables  | ( | ( | ( |
| Dégauchisseuses-raboteuse (RSST art.172, 192,213, 214) |
| Poste de travail propre et bien dégagé | ( | ( | ( |
| Bon état général de la machine (propreté, lubrification, …) | ( | ( | ( |
| Accessoires en place et en bons états : garde  guide  poussoir  bouton d'arrêt d'urgence  système de captation des poussières  lame  câble d’alimentation électrique muni d’une mise à la terre  | ( | ( | ( |
| Protecteur de transmission mécanique en place et conforme | ( | ( | ( |
| Fiche d’inspection avant-usage disponible  règles de sécurité applicables affichées  | ( | ( | ( |
| Toupie sur table (RSST art. 172, 192, 211, 213) |
| Poste de travail propre et bien dégagé | ( | ( | ( |
| Bon état général de la machine (propreté, lubrification, …) | ( | ( | ( |
| Accessoires en place et en bons états : dispositif de serrage  gabarit  guides  couteaux bouton d'arrêt d'urgence  système de captation des poussières  câble d’alimentation électrique muni d’une mise à la terre | ( | ( | ( |
| Protecteur de transmission mécanique en place et conforme | ( | ( | ( |
| Fiche d’inspection avant-usage disponible  règles de sécurité applicables affichées  | ( | ( | ( |
| Touret à meuler (RSST art. 172, 198 à 206) |
| Poste de travail propre et bien dégagé  éloigné suffisamment de toutes matières combustibles ou inflammables  | ( | ( | ( |
| Bon état général de la machine (propreté, équilibre des meules, état du boîtier, …) | ( | ( | ( |
| Accessoires en place et en bons états : carters (protège la pierre et la brosse)  pierre et brosse d’acier  écrans protecteurs transparents  porte-outil réglable (distance de 1/8 pouce avec la meule)  pare-étincelles (distance de ¼ pouce avec la meule)  système de captation des poussières  câble d’alimentation électrique muni d’une mise à la terre  | ( | ( | ( |
| Fiche d’inspection avant-usage disponible  règles de sécurité applicables affichées  | ( | ( | ( |
| Scie à ruban (RSST art. 192, 207, 211, 213) |
| Poste de travail propre et bien dégagé  | ( | ( | ( |
| Bon état général de la machine (propreté, lubrification, …) | ( | ( | ( |
| Accessoires en place et en bons états : garde-lame et poignée de blocage  table  guide  bouton d'arrêt d'urgence  système de captation des poussières  lame  câble d’alimentation électrique muni d’une mise à la terre  | ( | ( | ( |
| Protecteur de transmission mécanique en place et conforme (protège le volant inférieur et supérieur) | ( | ( | ( |
| Fiche d’inspection avant-usage disponible  règles de sécurité applicables affichées  | ( | ( | ( |
| Perceuse à colonne (RSST art. 192, 213) |
| Poste de travail propre et bien dégagé  perceuse boulonné au sol  | ( | ( | ( |
| Bon état général de la machine (propreté, …) | ( | ( | ( |
| Accessoires en place et en bon état : table  bouton d'arrêt d'urgence mèche câble d’alimentation électrique muni d’une mise à la terre  | ( | ( | ( |
| Protecteur de transmission mécanique en place et conforme | ( | ( | ( |
| Fiche d’inspection avant-usage disponible  règles de sécurité applicables affichées  | ( | ( | ( |
| Compresseur (RSST art 130, 136) |
| Protecteur de transmission mécanique en place et conforme | ( | ( | ( |
| Non conformités notées | Mesures correctives requises | Échéancier |
| Outils et équipements |
| Outils manuels (RSST, art 227 à 240) |
| Bon état général (propreté, boîtier, poignée, commande,….)  fiche électrique et cordon  protecteur de sécurité en place et en bon état  | ( | ( | ( |
| Escabeaux (RSST art. 25, 28 et norme CAN3-Z11-M81 ou ACNOR Z11-1969) |
| Montants en bon état (aucune fissure ou torsion)  barres d’écartement solides avec retenue  échelon (aucune fissure ou torsion)  patins antidérapants en bon état  plateau bien fixé  | ( | ( | ( |
| Grade 1 ou 2 hauteur adaptée à la tâche  | ( | ( | ( |
| Non conformités notées | Mesures correctives requises | Échéancier |
| équipements de protection individuels (ÉPI) |
| Protecteurs oculaires et faciaux (ex : visière, lunettes) (LSST art. 51, RSST art. 338, 343 et norme CSA Z94.3-92) |
| Protection visuelle offrant une protection conforme et compatible à la tâche effectuée (ex. : visière pour travaux de meulage, lunettes de sécurité lors de la coupe de bois, monocoque (google) lors du transvidage de produits dangereux) | ( | ( | ( |
| Protection visuelle en bon état  rangée dans un endroit adéquat après utilisation  | ( | ( | ( |
| Chaussures de protection (bottes ou souliers) (LSST art. 51, RSST art. 338, 344 et norme suggérée CSA Z195-02) |
| Port de chaussures de protection en tout temps. | ( | ( | ( |
| Gants (LSST art. 51, RSST, art.338) |
| Gants offrant une protection adéquate et compatible à la tâche effectuée (ex. : gants résistants aux coupures pour le remplacement de lame sur la scie à ruban ou gants appropriés aux produits utilisés (selon la fiche signalétique) | ( | ( | ( |
| Protecteurs auditifs (LSST art. 51, RSST art. 137, 338 et norme ACNOR Z94.2-1974) |
| Protecteurs auditifs (bouchons, coquilles) disponibles   en bon état  | ( | ( | ( |
| Protection respiratoire (LSST art. 51, RSST art. 45. 47, 338 et norme ACNOR Z94.4-93) |
| Respirateur contre les particules (masque à poussières) disponibles  en bon état  | ( | ( | ( |
| Non conformités notées | Mesures correctives requises | Échéancier |
| Entreposage |
| Empilage de matériel (RSST, art. 288) |
| Empilage de matériel stable et sans risque d’éboulement  accès sécuritaire des piles  empilage droit et vertical (ex. : cloison et butoir entre les feuilles de contreplaqué)  objets lourds au sol  gicleurs dégagés (18 pouces)  | ( | ( | ( |
| Rayonnage ou étagères (RSST, art. 288) |
| Étagères en bon état (tablettes et montants)  de niveau et bien fixées  capacité de charge respectée  matériel n’excède pas les tablettes  rangement ergonomique (matériel léger sur tablettes supérieures, matériel lourd sur tablettes inférieures)  | ( | ( | ( |
| Non conformités notées | Mesures correctives requises | Échéancier |
| Produits dangereux : entreposage et utilisation |
| Entreposage (RSST art. 70, 71, 72, 81, 82 et Norme NFPA 30-1996) |
| Contenants de produits inflammables rangés dans une armoire métallique prévue à cette fin  produits bien étiquetés  | ( | ( | ( |
| Fiches signalétiques pour chaque produit (liste des produits et cartable de fiches à jour (max 3 ans) | ( | ( | ( |
| Trousse de déversement disponible et facilement accessible, si applicable | ( | ( | ( |
| Procédure en cas de déversement affichée, si applicable | ( | ( | ( |
| Non conformités notées | Mesures correctives requises | Échéancier |
| Secourisme et mesures d’urgence |
| Trousse de premiers secours et secourisme (Règlement sur les normes minimales de premiers secours et de premiers soins, art.3, 4, 6, 12 à 16) |
| Lieu de rangement de la trousse de premiers secours identifié  facilement accessible  | ( | ( | ( |
| Trousse identifiée visuellement par une croix verte et avec la mention « Premiers secours » | ( | ( | ( |
| Manuel « Le secourisme en milieu de travail », édité par les publications du Québec présent dans ou près de la trousse | ( | ( | ( |
| Contenu de la trousse conforme ou supérieur aux exigences légales | ( | ( | ( |
| Gants chirurgicaux disponibles dans la trousse | ( | ( | ( |
| Masque de survie de poche (Pocket Mask) avec valve anti-retour | ( | ( | ( |
| Fiche de vérification du contenu de la trousse présente et complétée selon la fréquence préétablie | ( | ( | ( |
| Formulaire « Déclaration d’accident de travail de l’employeur » disponible sur les lieux de travail (formulaire 16.21.011-0 (11-2006) R) | ( | ( | ( |
| Liste des secouristes à jour (nom et prénom, lieu de travail et fonction)  affichée  ainsi que le lieu de rangement des trousses de premiers soins  | ( | ( | ( |
| Procédure d’appel (ex. : 911) et d’intervention en cas d’urgence affichée | ( | ( | ( |
| Mesures de sécurité en cas d’urgence (RSST. art. 34 à 37, NFPA 10, RBQ, CNPI) |
| Extincteurs portatifs clairement identifiés (panneaux)  adaptés à la nature du risque (A, B, C)  pleins et fixés solidement  facilement accessibles  inspectés et vérifiés  | ( | ( | ( |
| Issues de secours identifiées (panneaux éclairés)  dégagées  fonctionnelles  Éclairage d’urgence fonctionnel  | ( | ( | ( |
| Procédure sommaire et plan d’évacuation affichés | ( | ( | ( |
| Non conformités notées | Mesures correctives requises | Échéancier |

| Révision/approbation | Nom | Titre | Date |
| --- | --- | --- | --- |
| Rapport revu par : |  |  |  |
| Mesures correctives approuvées par |  |  |  |

Version du 20 février 2009